## Slide 1: Планирование
«Операционные системы»
Лекция №8
по дисциплине
Преподаватель:
Золотоверх Д.О.

## Slide 2: Задачи ОС
Управлять запуском нескольких процессов
Предоставлять необходимые ресурсы процессу
Защищать ресурсы процесса от других процессов
Позволять процессам обмениваться информацией
Позволять процессам синхронизироваться

## Slide 3: Не забываем, что
Компьютер состоит из нескольких типов ресурсов
ОС должна предоставлять доступ к ресурсам
Все ресурсы кроме процессора являются медленными
Приложения не должны писаться под конкретное «железо»

## Slide 4: Планирование
Долгосрочное: добавление процесса в общий пул для запуска
Среднесрочное: добавление процесса в память
Краткосрочное: выбор процесса для запуска на ЦП
Обслуживание I/O устройств

## Slide 5: Долгосрочное планирование
Может работать по принципу first-come-first-served
Может использовать приоритеты
Влияет на общее количество процессов

## Slide 6: Среднесрочное планирование
Приостановка процесса и перемещение его во вторичное хранилище

## Slide 7: Краткосрочное планирование
Планировщик(Scheduler, Диспетчер)
Запускается чаще всех
Главная задача — эффективное исп. ресурса ЦП

## Slide 8: Краткосрочное планирование
Для пользователя: нужно сократить время отклика
Для сисемы: нужно эффективно использовать ЦП
Угодить нужно обоим

## Slide 9: термины
Turnaround time (время обратного оборота): время, прошедшее с момента отправки в пул, до его завершения
Response time (время отклика): время, прошедшее с момента отправки запроса процессу до того, как ответ начнет возвращается
Troughput (пропускная способность): количество процессов, завершающих свою работу за отрезок веремени
Processor utilization (использование ЦП): процент времени когда ЦП используется

## Slide 10: приоритеты
Процессы могут иметь разные приоритеты
В первую очередь обслуживаются процессы с высшим приоритетом

## Slide 11: Проблема приоритетов: голодание
Проблема: ресурсы низкого приоритета могут бесконечно долго быть в очереди
Решение: повышать приоритет в зависимости от его возраста

## Slide 12: Спасибо за внимание!